2015年国产陆地观测卫星外场绝对辐射定标系数

| 传感器 | Pan | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gain | Offset | Gain | Offset | Gain | Offset | Gain | Offset |
| HJ-1A CCD1 |  | 1.3008 | 10.512 | 1.2755 | 7.8252 | 0.9334 | 0.8661 | 0.9679 | -0.8723 |
| HJ-1A CCD2 |  | 1.0746 | 5.913 | 1.0882 | 4.3599 | 0.7349 | 2.1865 | 0.7381 | -0.8816 |
| HJ-1B CCD1 |  | 1.4991 | 4.6749 | 1.4268 | 5.0342 | 0.9893 | 1.9164 | 0.9346 | 1.1768 |
| HJ-1B CCD2 |  | 1.2523 | 4.8353 | 1.2156 | 3.6415 | 0.8704 | 3.273 | 0.8872 | 4.1492 |
| ZY-3 MUX |  | 0.233 |  | 0.2162 |  | 0.1789 |  | 0.1949 |  |
| ZY-1 02C PMS |  | 0.6732 |  | 0.7181 |  | 0.7311 |  | 0.6827 |  |
| SJ-9A MUX |  | 0.1789 | 0.953 | 0.1608 | -2.1306 | 0.1519 | -2.176 | 0.1479 | -1.2396 |
| GF-1 PMS1 | 0.1956 | 0.211 |  | 0.1802 |  | 0.1806 |  | 0.187 |  |
| GF-1 PMS2 | 0.2018 | 0.2242 |  | 0.1887 |  | 0.1882 |  | 0.1963 |  |
| GF-1 WFV1 |  | 0.1816 |  | 0.156 |  | 0.1412 |  | 0.1368 |  |
| GF-1 WFV2 |  | 0.1684 |  | 0.1527 |  | 0.1373 |  | 0.1263 |  |
| GF-1 WFV3 |  | 0.177 |  | 0.1589 |  | 0.1385 |  | 0.1344 |  |
| GF-1 WFV4 |  | 0.1886 |  | 0.1645 |  | 0.1467 |  | 0.1378 |  |
| GF-2 PMS1 | 0.1538 | 0.1457 |  | 0.1604 |  | 0.155 |  | 0.1731 |  |
| GF-2 PMS2 |  | 0.1761 |  | 0.1843 |  | 0.1677 |  | 0.183 |  |
| CBERS-04 MUX |  | 0.6575 |  | 0.6303 |  | 0.6145 |  | 0.5369 |  |
| CBERS-04 PAN |  | 0.5274 |  | 0.6609 |  | 0.5998 |  | 0.49 |  |
| CBERS-04 WFI |  | 0.1494 |  | 0.1717 |  | 0.1425 |  | 0.1261 |  |

注：利用绝对定标系数将卫星图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为，为绝对定标系数偏移量，单位为，空缺值为0。

定标技术支持：韩启金、张学文

电话：010-58937167，010-58937054

手机：15810492859，13699181060